ANEXO X

contenidos mÍnimos EN LOS proyectos de REDES DE DISTRIBUCIÓN DE b.t.

gobierno de canarias

consejerÍa de INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

direcciÓn general de industria y energÍa

1.	MEMORIA GENERAL	6

1.1.	ANTECEDENTES	6

1.2.	OBJETO DEL PROYECTO	6

1.3.	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	6

1.4.	REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN	6

1.5.	NECESIDADES QUE TRATA DE SATISFACER. PREVISIÓN DE POTENCIA	7

1.6.	PETICIONARIO Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN	7

1.7.	AFECCIONES A TERCEROS	7

1.8.	DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	7

1.9.	CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES	7

1.9.1.	Tensión nominal	8

1.9.2.	Sistema de distribución	8

1.9.3.	Conductores	8

1.9.4.	Cuadros eléctricos	8

1.9.5.	Canalizaciones subterráneas	8

1.9.5.1.	Dimensionado	8

1.9.5.2.	Cruzamiento, proximidades y paralelismo	9

1.9.5.3.	Ejecución de tendido en redes subterráneas	9

1.9.5.3.1.	Trazado	9

1.9.5.3.2.	Apertura de zanjas	9

1.9.5.3.3.	Cruzamientos.	9

1.9.5.3.4.	Tendido de cables	9

1.9.5.3.5.	Protección mecánica	9

1.9.5.3.6.	Señalización	10

1.9.5.3.7.	Identificación	10

1.9.5.3.8.	Cierre de zanjas	10

1.9.5.3.9.	Reposición de tierras	10

1.9.6.	Red aérea	10

1.9.6.1.	Apoyos y cimentaciones en red aérea	10

1.9.6.2.	Cruzamiento, proximidades y paralelismo	10

1.9.6.3.	Ejecución de tendido	11

1.9.6.4.	Trazado	11

1.10.	CONSIDERACIONES FINALES	11

1.10.1.	Presupuesto	11

1.10.2.	Plazo de puesta en marcha	11

1.10.3.	Datos complementarios	11

2.	CÁLCULOS ELÉCTRICOS	12

2.1.	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL	12

2.1.1.	Conductores	12

2.1.2.	Condiciones especiales de instalación subterránea	12

2.1.3.	Coeficientes de simultaneidad	12

2.2.	DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS REDES SUBTERRANEAS.	12

2.2.1.	Criterio de intensidad máxima admisible	12

2.2.2.	Criterio de máxima caída de tensión	12

2.3.	CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LAS REDES AÉREAS	13

2.3.1.	Características eléctricas de los conductores	13

2.3.1.1.	Nivel de aislamiento	13

2.3.1.2.	Intensidades máximas admisibles, en servicio permanente, de los conductores	13

2.4.	PROTECCIONES	13

2.4.1.	De sobreintensidad	13

2.4.2.	Contra cortocircuito	13

3.	CALCULOS MECÁNICOS	13

3.1.	CALCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES EN REDES AÉREAS		13

3.1.1.	Hipótesis de cálculo	14

3.1.2.	Coeficientes de seguridad	14

3.1.3.	Diámetro de los haces	14

3.1.4.	Tensiones y flechas	14

3.1.5.	Sobrecargas	14

3.1.6.	Tensiones máximas	14

3.2.	CALCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES	14

3.2.1.	Calculo mecánico de los apoyos	14

3.2.2.	Determinación de la altura de los apoyos	15

3.2.3.	Cimentaciones	15

3.2.3.1.	Empotramiento de los postes de madera	15

4.	PLANIFICACION DE LA OBRA	15

5.	PLANOS	15

5.1.	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	16

5.2.	PLANTA CON INSTALACIONES	16

5.3.	DETALLES, ESQUEMAS Y DIAGRAMAS	16

6.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	16

7.	ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL	17

8.	PLIEGO DE CONDICIONES	17

9.	MEDICIONES Y PRESUPUESTO	17

1.

MEMORIA GENERAL

1.1.	ANTECEDENTES

Exposición de motivos por los que se realizan las instalaciones y datos del lugar donde se realizarán las instalaciones.

En su caso, en este apartado figurarán los datos de los expedientes que tienen relación con el proyecto.

1.2.	OBJETO DEL PROYECTO

Se expone lo que se pretende con la realización del proyecto desde el punto de vista Técnico y desde el punto de vista Administrativo. En el caso más general sería lo siguiente:

a)	Definir y justificar los aspectos de diseño, cálculo y construcción necesarios para la realización de las instalaciones.

b)	Obtener la preceptiva autorización y aprobación por parte de los Organismos Oficiales competentes.

1.3.	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Definir con toda la precisión el lugar donde se realizaran las instalaciones.

En el caso de emplazamientos urbanos, los nombres de las calles afectadas, barrio o zona, población, municipio, isla y provincia. Si afectase parcialmente a una sola calle, delimitarla con  los números de gobierno.

En el caso de emplazamientos rurales, el paraje, incluso si fuese posible delimitarlo con referencias topográficas, población, municipio, isla y provincia.

1.4.	REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN

Se enumeraran los Reglamentos de aplicación al proyecto, indicando la disposición, nombre y fecha de aprobación.

También se enumeraran los documentos de aplicación, tales como normas de la compañía suministradora, referencia a documentos tipo aprobados por el organismo competente, etc.

1.5.	NECESIDADES QUE TRATA DE SATISFACER. PREVISIÓN DE POTENCIA

Detalles de las necesidades que se satisfacen con esta instalación: número de edificios, parcelas o zonas.

Previsión de potencia en función de la demanda o la prevista según la reglamentación.

1.6.	PETICIONARIO Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Nombre y domicilio social del titular de la instalación. Puede ser una persona física, empresa u Organismo Público. Los datos se deben complementar con el NIF o CIF y teléfonos de contacto. Asimismo, en el caso de una persona física que realiza el encargo en nombre de una empresa u Organismos Público, deben figurar los datos personales del mismo con datos del documento que le habilitan para la petición.

1.7.	AFECCIONES A TERCEROS

Relación de Organismos Públicos, entidades privadas o particulares que quedan afectados por la ejecución del proyecto y que sea preceptiva su autorización. Asimismo se expondrán las causas que motivan su afección.

1.8.	DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Descripción breve, pero en detalle, de las instalaciones. Entre otros datos son necesarios los siguientes:

-	Descripción del lugar y clasificación urbanística.

-	Nombre del centro de transformación que alimenta la instalación.

-	Punto de conexión.

-	Recorrido de la red.

-	Longitudes y secciones de los conductores.

-	Instalaciones existentes que afectan a la red proyectada.

1.9.	CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES

1.9.1.	Tensión nominal

Tensión nominal de la instalación y su clasificación.

1.9.2.	Sistema de distribución

Se indica como se ha proyectado la distribución de la red.

1.9.3.	Conductores

Conductores a emplear, secciones, características y normativa aplicable a su fabricación.

1.9.4.	Cuadros eléctricos

Descripción de cada uno de los cuadros eléctricos, definiendo al menos lo que sigue:

-	Ubicación

-	Tipo de envolvente y grado  de protección.

-	Descripción de la aparamenta.

-	Identificación del cuadro y líneas.

-	Medidas contra contactos directos.

-	Puestas a tierra del neutro y de las partes metálicas.

-	Obra civil necesaria.

1.9.5.	Canalizaciones subterráneas

Definición de las características generales, como:

a)	Longitud

b)	Trazado: Lugares por donde discurre, cumplimiento de los radios de 
curvatura de los cables y realización de los cruces de calzada.

1.9.5.1.	Dimensionado

Dimensiones de la zanja: ancho y profundidad.

1.9.5.2.	Cruzamiento, proximidades y paralelismo

Soluciones a aplicar en general en los casos de cruzamiento, proximidades y paralelismo.

1.9.5.3.	Ejecución de tendido en redes subterráneas

1.9.5.3.1.	Trazado

Medidas que minimizan las molestias a terceros o afección medioambiental durante el trazado y ejecución del tendido.

1.9.5.3.2.	Apertura de zanjas

Características necesarias de la zanja previas al tendido.

1.9.5.3.3.	Cruzamientos.

Medidas a tomar en cada uno de los casos de cruzamiento.

1.9.5.3.4.	Tendido de cables

Descripción del tendido de cables. Se expondrán al menos los procedimientos de:

-	Radios de curvatura.

-	Tratamiento de Bobinas de cables.

-	Tendido a mano.

-	Tendido mecánico.

-	Empalmes.

-	Supervisión de zanjas.

-	Agrupamiento de conductores.

1.9.5.3.5.	Protección mecánica

Descripción de las protecciones mecánicas a utilizar.

1.9.5.3.6.	Señalización

Descripción de la señalización, o en su caso señalización+protección mecánica, tanto en la correspondiente a la situada en interior de la zanja, como la señalización excepcional del trazado con hitos, en los casos que se estimen necesarios.

1.9.5.3.7.	Identificación

1.9.5.3.8.	Cierre de zanjas

Identificación de los conductores: normas UNE y marcado de fases.

Descripción del método a aplicar para el cierre de zanjas, con las características de los materiales a emplear y sistemas de compactación en su caso.

1.9.5.3.9.	Reposición de tierras

Este apartado se referirá a los préstamos necesarios y al acabado final de la zanja, incluyendo las reposiciones de pavimento y retirada de escombros sobrantes.

1.9.6.	Red aérea

1.9.6.1.	Apoyos y cimentaciones en red aérea

Tipos y características de los apoyos empleados.

1.9.6.2.	Cruzamiento, proximidades y paralelismo

Soluciones a aplicar en general en los casos de cruzamiento, proximidades y paralelismo.

1.9.6.3.	Ejecución de tendido

Descripción del tendido de cables. Se expondrán al menos los procedimientos de:

a)	Tratamiento de Bobinas de cables.

b)	Tensado a mano.

c)	Tensado mecánico.

d)	Instalación de conductores en fachadas.

e)	Empalmes.

1.9.6.4.	Trazado

Medidas que minimizan las molestias a terceros o afección medioambiental durante el trazado y ejecución del tendido.

1.10.	CONSIDERACIONES FINALES

1.10.1.	Presupuesto

Presupuesto de ejecución por contrata de las obras incluyendo impuestos aplicables en forma literal y numérica.

1.10.2.	Plazo de puesta en marcha

Plazo de puesta en marcha, contado a partir de las autorizaciones preceptivas y coincidente con el previsto en el apartado 4 “Planificación de la Obra”.

1.10.3.	Datos complementarios

Ofrecimiento de aportación de los datos necesarios para cumplimentar el expediente y para el Control de Calidad de la misma, en su caso.

2.	CÁLCULOS ELÉCTRICOS

2.1.	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL

2.1.1.	Conductores

Se realiza el cálculo de las intensidades máximas admisibles de los conductores seleccionados, en las condiciones del proyecto.

2.1.2.	Condiciones especiales de instalación subterránea

En este apartado se aplican los coeficientes correctores, en función de la temperatura del terreno, a las intensidades máximas admisibles “nominales” correspondientes indicadas en el apartado 2.1.1.

2.1.3.	Coeficientes de simultaneidad

Se indicaran los coeficientes de simultaneidad aplicables, tanto los previstos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, como otros debidamente justificados.

2.2.	DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES DE LAS REDES SUBTERRANEAS.

2.2.1.	Criterio de intensidad máxima admisible

2.2.2.	Criterio de máxima caída de tensión

Se procede al calculo de la intensidad de cada una de las líneas para comprobar que no superan los valores de la intensidad máxima admisible.

Se realiza el cálculo de la caída de tensión para comprobar que en el caso más desfavorable no se superan los valores máximos permitidos.

En este apartado se calcula también la pérdida porcentual de potencia.

2.3.	CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LAS REDES AÉREAS

2.3.1.	Características eléctricas de los conductores

2.3.1.1.	Nivel de aislamiento

Se exponen las tensiones que admite el aislamiento de los conductores, tanto la nominal como las correspondientes a las de las pruebas normalizadas.

2.3.1.2.	Intensidades máximas admisibles, en servicio permanente, de los conductores

Se realiza el cálculo de las intensidades máximas admisibles de los conductores seleccionados, en las condiciones nominales expuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2.4.	PROTECCIONES

2.4.1.	De sobreintensidad

Describir las protecciones de intensidad detallando sus intensidades nominales.

2.4.2.	Contra cortocircuito

Describir las protecciones contra cortocircuitos y sus intensidades de cortocircuito.

3.	CALCULOS MECÁNICOS

3.1.	CALCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES EN REDES AÉREAS

3.1.1.	Hipótesis de cálculo

Describir las hipótesis de cálculo de las redes aéreas, conforme a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

3.1.2.	Coeficientes de seguridad

Justificación de los coeficientes de seguridad empleados.

3.1.3.	Diámetro de los haces

Determinación de los diámetros de los haces de cables y de los diámetros equivalentes de las agrupaciones empleadas.

3.1.4.	Tensiones y flechas

Descripción del cálculo de las tensiones y flechas para la ejecución del tendido.

3.1.5.	Sobrecargas

Cálculo de las sobrecargas en función de las hipótesis de cálculo.

3.1.6.	Tensiones máximas

Se exponen las tensiones máximas admisibles seleccionadas para cada tipo de conductor.

3.2.	CALCULO DE APOYO Y CIMENTACIONES

3.2.1.	Calculo mecánico de los apoyos

Determinación de los esfuerzos en cada uno de los apoyos y para cada una de las hipótesis de cálculo, para, en su caso, seleccionar el normalizado que cumpla las condiciones.

3.2.2.	Determinación de la altura de los apoyos

Se determinará en función de la topografía del terreno, alturas mínimas de los conductores sobre el suelo y las afecciones a otras instalaciones (proximidades, paralelismos y cruzamientos). Se describirán las soluciones adoptadas.

3.2.3.	Cimentaciones

Descripción del sistema de cimentación adoptado y en su caso el cálculo de los mismos. En el caso de apoyos normalizados, se justificaran las hipótesis de cálculo indicadas por el fabricante.

3.2.3.1.	Empotramiento de los postes de madera

Se aplicará lo indicado en el apartado 3.2.3.

4.	PLANIFICACION DE LA OBRA

Se realizará la planificación general de la obra descomponiendo al menos en los siguientes apartados:

a) Suministros de Conductores.

b) Suministros de Apoyos

c) Suministros de Cuadros Eléctricos

d) Otros suministros

e) Obra civil de zanjas.

f) Obra civil de apoyos.

g) Obra civil de Arquetas y Cuadros Eléctricos.

h) Tendido de conductores

i) Montaje de Apoyos

j) Montaje de Cuadros

k) Conexionados

l) Pruebas

5.	PLANOS

Se realizarán como al menos, planos, de manera conjunta o individual de:

5.1.	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Planos que identifiquen el lugar donde se realiza el proyecto. Uno general con indicación del lugar de una isla y otro con la zona delimitada con elementos singulares en el caso de áreas rurales y por las calles en el caso de zonas urbanas.

Las escalas aconsejables para los planos de identificación del lugar serán a escalas 1:5000, 1:2000, 1:1000 y 1:500 y si es posible utilizando cartografía oficial.

5.2.	PLANTA CON INSTALACIONES

En el se definen las instalaciones con todos los detalles: Trazado, ubicación
de arquetas, cuadros, apoyos, etc.

Asimismo se identificaran cada uno de los elementos por su sección o denominación.

Las escalas a emplear aconsejables serán 1:1000, 1:500 y 1:200.

5.3.	DETALLES, ESQUEMAS Y DIAGRAMAS

Se realizaran los detalles de todos los elementos singulares de la instalación, tales como tipos de zanjas, arquetas y sus tapas, cuadros eléctricos, apoyos y cualquier otro que se estime necesario.

Las escalas aconsejables son 1:10, 1:20, 1:50 y 1:100.

En los esquemas se realizarán los esquemas unifilares de los cuadros eléctricos y el esquema general de la red de distribución.

Todos los planos serán grafiados con sus elementos identificadores: dimensiones, secciones, intensidades y denominaciones.

6.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se realizará el Estudio de Seguridad y Salud Laboral o el Estudio Básico, en su caso.

7.	ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL

En su caso se realizará el correspondiente estudio medioambiental.

8.	PLIEGO DE CONDICIONES

El Pliego atenderá especialmente a:

-	Calidad y características de los materiales.

-	Ejecución de las instalaciones.

-	Pruebas y ensayos.

-	Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

-	Certificados y documentación.

-	Libro de órdenes.

9.	MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Se realizarán las descripciones, con las mediciones de cada uno de los elementos de la obra, de forma que permita la ejecución total de la obra así como determinar su coste económico.

Las partidas se describirán con precisión, que permitan una fácil medición y se evitaran en lo posible las partidas alzadas. Se aconseja la utilización de baremos normalizados de reconocida experiencia.

Todas las unidades incluirán que estén totalmente terminadas, probadas y en funcionamiento.